## Slide 1
－ ロボットカーでめいろ探検！ －

## Slide 2: プログラム」をつくろう！
プログラムって？
  コンピューターをうごかす「ことば」
  いろいろなものがプログラムでうごいています。

## Slide 3: いまからやること
コンピューターで「プログラム」をつくって
ロボットをうごかします。
「プログラム」をつかって、
ロボットにじょうずにめいれいを
おくってください。
おもいどおりにうごかせたら、
おともだちときょうそうしてみましょう！

## Slide 4: ひつようなもの①
カトラリーカード…１くみ
  プログラムのじゅんばんをかんがえるためにつかうよ
カトラリーフィールド…１まい
  カトラリーカードをならべるためのシート

## Slide 5: ひつようなもの②
コンピューター…１だい
  SkyBerryJAM（すかいべりーじゃむ）
モニター…１だい
  コンピューターのうごきをひょうじする
キーボード…１だい
  コンピューターに、もじにゅうりょくをつたえる
ロボット…１だい

## Slide 6: うごかすじゅんび
ロボットのコンピューターにモニター、キーボードを
つなげましょう。

## Slide 7: コンピューターのスイッチオン
コンピューターのでんげんスイッチをいれる
コンピューターのでんちスイッチをいれる
でんげんスイッチ

## Slide 8: がめんひょうじのかくにん
ここでチカチカしているぼうを
「カーソル」といいます
IchigoJam BASIC …
OK
|
がめんにもじはでてきたかな？
これでじゅんびはかんりょう！

## Slide 9: キーボードのれんしゅう
もじのにゅうりょく

## Slide 10: もじのにゅうりょく
「A」をにゅうりょく
つぎに「Enter」（エンターとよみます）
このAのうしろで
IchigoJam BASIC …
OK
A

## Slide 11: コンピューターがこまった
「CLS 」とにゅうりょくして プログラムをつくる じゅんびをしよう
「Syntax error」
シンタックスエラーとよみます
コンピューターにわからない めいれいがあるときにでてきます

## Slide 12: プログラムをつくろう
カトラリーカードと
カトラリーフィールドを
つかう

## Slide 13: カトラリーカード
ピンクのカード
  プログラムをうごかすためのカード
  にゅうりょくするとき、 あたまのばんごうはいらないよ
みどり・きいろのカード
  LEDをひからせたり、ロボットを うごかしたりするカード
あおいカード
  コンピューターをまたせるための カード

## Slide 14: カトラリーフィールド
このシートのうえにカードをならべるよ

## Slide 15: カトラリーカードのつかいかた
やりたいことをカトラリーカードをならべてきめる
カードをうらがえす
かいてあることをキーボードでにゅうりょくする

## Slide 16: まえにうごかそう！
ロボットを３びょう
まえにうごかして
ください！

## Slide 17: ロボットカーをうごかすぞ
① まえにうごかす
② ３びょうまつ
③ とまる
④ やってみる
10
20
30
40
50

## Slide 18: ロボットカーをうごかすぞ
ひっくりかえして･･･
にゅうりょくします
10
20
30
40
50
OUT 10
WAIT 180
OUT 0
RUN

## Slide 19: ロボットカーをうごかすぞ
カードにかいてあるもじをキーボードから さがしてにゅうりょくしよう
10 OUT 10
20 WAIT 180
★にゅうりょくのルール
1. カード１まい１ぎょうでにゅうりょくしよう
2. くうはくには「スペース」キー をにゅうりょくしよう
3. １ぎょうのさいしょにはシートのばんごうと「スペース」キー を、
おわりには「Enter」キー をにゅうりょくしよう
★ ピンクのカードのときはあたまのばんごうはいらないよ！
ぎょうのさいごにはかならずエンター をにゅうりょく

## Slide 20: ロボットカーをうごかすぞ
にゅうりょく！
できたかな？
10 OUT 10
20 WAIT 180
30 OUT 0
RUN
RUNのうしろで
をおすとうごくよ

## Slide 21: プログラムのしゅうせい
10 OUT 10 |
20 WAIT 180
30 OUT 0
★しゅうせいのルール
「やじるし」キーでカーソル（ちかちか）をしゅうせいしたいうしろに
いどう
2. けすには「バックスペース」キー をおす
3. あたらしいもじをにゅうりょくして、
おわりには「Enter」キー をにゅうりょくしよう
かえたいところだけをしゅうせい
① やじるしでカーソルをうごかして、けしたいもじのうしろに
② 「Back space」でもじをけして、あたらしいもじをにゅうりょく
③ かえたところで「Enter」
④ RUNのぎょうで、もういちど「Enter」

## Slide 22: みぎにかいてんさせよう
まえにうごかしたあと
３びょうみぎに
かいてんさせて
ください！

## Slide 23: みぎにかいてんさせよう
60
70
80
90
100
10
20
30
40
50

## Slide 24: みぎにかいてんさせよう
60
70
80
90
100
RUN
10
20
30
40
50
OUT 10
WAIT 180
OUT 9
WAIT 180
OUT 0

## Slide 25: がめんをきれいにしてみよう
がめんをけして
プログラムをひょうじ
「けすカード」をつかったあとに
「みるカード」をつかってね！

## Slide 26: がめんをきれいにしてみよう
それぞれをにゅうりょくして
エンター

## Slide 27: じゆうにうごかしてみよう
プログラムをほぞんして、 ロボットからモニターとキーボードをきりはなしてうごかします。
SAVE 0
「しまうカード」でプログラムを ほぞんします。

## Slide 28: じゆうにうごかしてみよう
でんげんスイッチをきって、 モニター、キーボードのせんをぬく
でんげんスイッチをきる

## Slide 29: じゆうにうごかしてみよう
タクトスイッチボタンをおしながら でんちスイッチをいれる
でんげんスイッチをいれる
タクトスイッチボタンを押しながら

## Slide 30: もういちどプログラムするとき
SkyBerryJAM（ロボット）のスイッチをきる
② モニター、キーボードをつないでスイッチをいれる
もういちどプログラムをみるときは 「とりだすカード」をつかったあとに 「みるカード」をつかってね。

## Slide 31: まるくうごかしましょう
ロボットをすこしだけまえにすすめて、すこしだけみぎにむけて・・・を
くりかえしましょう

## Slide 32: ずっとくりかえすカード
このあいだにおいたカードを
ずっとくりかえすよ。

## Slide 33: まあるくうごかすには・・・
まえ
みぎ
まえ
みぎ
みぎ
まえ
みぎ
まえ
まえ
みぎ
みぎ
まえ
まえにうごかすとみぎにまがるをずっとくりかえします
※くりかえすうごきのあいだに2/60秒（WAIT２）をいれてください

## Slide 34: センサーをつかいましょう
まえにすすみながら、かべをみつけたらみぎによける

## Slide 35: もしかべをみつけたらカード
もしひだりにかべをみつけたらみぎにまがる。
もしみぎにかべをみつけたらひだりにまがる。
10
10
こちらを
使おう

## Slide 36: もんだいのかいとうれい
10 @LOOP
20 OUT 10
30 IF IN(4) = 1 THEN OUT 9
40 WAIT 2
50 GOTO @LOOP
SAVE 0
センサーのつかいかた
わかったよね！

## Slide 37: さいごのもんだい
コースを
はしらせてください！
めいろをたんけんする
プログラムを作ろう

## Slide 38: メモ
プログラミングにひつようなことをメモしてね！

## Slide 39: IchigoJam BASICの操作
【ESC】
実行中のプログラムを強制終了する。「ずっとくり返す」カードで終わらないプログラムを作った場合にプログラムを終了させる。
【F5】
メモリ上にあるプログラムを実行します。RUNコマンドと同じ。
【F1】
画面をクリア。CLSコマンドと同じ。
【F3】
メモリ上にあるプログラムを電源を消しても消えない領域に保存。SAVEコマンドと同じ。
【F2】
保存したプログラムをメモリ上に呼び出す。LOADコマンドと同じ。
便利なキー